Nr. 73.384 din : 24.07.2013

Invitatie de participare

Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs. pentru achizitionarea  a 2 buc. Recordere tip solid-state disk (SSD) si a 6 buc.  dispozitive de stocare necesare inregistrarii materialelor video, conform specificatiei tehnice anexate.

Oferta financiara va fi prezentata in Lei, fara TVA.

Contractul va fi incheiat in lei, iar pretul va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului.

Criteriul de adjudecare al ofertei castigatoare va fi “pretul cel mai scazut“.

Plata se va efectua, in baza facturii emise de furnizor si confirmate de achizitor in termen de maxim 30 zile lucratoare.

Termen de livrare : maxim 30 zile calendaristice de la primirea comenzii de catre Furnizor.

Oferta trebuie să fie prezentată în plic închis, transmisă prin poştă pe adresa Societăţii Române de Televiziune sau depusă la Biroul de Registratură al acesteia.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 29.07.2013, ora 11.00.

Vă asigurăm de confidenţialitatea datelor cuprinse în oferta dvs.

Relatii suplimentare la telefon:

305.88.59/ informatii comerciale

Serviciul Achizitii								                             Radu Popescu

CAIET DE SARCINI

Recorder SD/HD pe suport SSD:  2 buc.

Caracteristici generale

- Formate de  inregistrate : Uncompressed QuickTime, Apple ProRes 422 (HQ) QuickTime, Avid DNxHD QuickTime, Avid DNxHD MXF

- Inregistrare SD / HD 10 bit 4:2:2 compatibile SMPTE 259M si SMPTE 292M

- Esantionare audio :48 kHz si 24 bit

- Posibilitatea de a inregistra si reda suport media  tip SSD

- Doua sloturi pentru carduri SSD care sa asigure inregistrarea continua prin comutarea automata in momentul atingerii capacitatii maxime a unuia dintre carduri

- Display care sa afiseze video semnalul de intrare sau cel redat, standardul acestuia, codul de timp ,nivelul audio precum si care slot SSD este activ

- Butoane cu iluminare pentru functiile de redare /inregistrare si pentru accesul la meniu

- Control tip „Jog/Shuttle’ pe panoul frontal

- Constructie compacta care sa permita montarea in o unitate de rack

- Tensiunea de alimentare :12 V DC

- Alimentator extern : AC 100V – 240V , 50-60Hz

- Gama temperaturilor de lucru : +5- +40 grade Celsius

Specificatie tehnica:

Semnale de intrare/iesire:

- SDI Video Input: 1 x 10-bit SD/HD/3 Gb/s SDI

- SDI Video Output:

2 x 10-bit SD/HD/3G Gb/s SDI 
1 x 10-bit SD/HD/3 Gb/s SDI Loop Output.
1 x 10-bit SD/HD/3 Gbs/SDI  Monitor Output.

- HDMI Video Input : 1 x HDMI type A connector

- HDMI Video Output: 1 x HDMI type A connector

- SDI Audio Input : 16 canale embedded in SD si  HD din fisierele  QuickTime

2 canale in fisiereleAvid DNxHD MXF .

- SDI Audio IOutput :16 canale embedded in SD si  HD din fisierele  QuickTime

2 canale in fisiereleAvid DNxHD MXF .

- HDMI Audio Input : 8 canale embedded in SD si  HD din fisierele  QuickTime

2 canale in fisiereleAvid DNxHD MXF

- HDMI Audio Output : 2  canale embedded in SD si  HD

- Intrare referinta : Blackburst sau TriLevel –Sync

- Interfata SSD :2 x 2.5" SATA 3Gb/s

Semnale IT

- Ethernet

- USB 2.0

Interfete  de control:

- RS-422, Sony remote interface , conector  D-sub 9 pin

Se vor livra pentru fiecare aparat

3 Carduri SSD avind urmatoarele caracteristici:

- 2.5" SATA 3Gb/s

- Capacitatea 250 Gb

Se vor livra modele de carduri recomandate si testate de catre producatorul recorderului.

Accesorii incluse:

- Manual de operare pentru fiecare aparat, format electronic

Garantie 2 ani

Oferta va cuprinde:

Cotaţii separate pentru fiecare poziţie din configuraţie (inclusiv cotaţii unitare).

În cazul în care ofertantul (fabricantul) consideră că sunt necesare poziţii noi în configuraţie  fără de care sistemul nu poate funcţiona, acestea vor fi prezentate cu cotaţia respectivă.